แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

ที่เคลื่อนที่ไปในสนามแม่เหล็ก

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย

- แผนการสอน เรื่องแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
ที่เคลื่อนที่ไปในสนามแม่เหล็ก

- ใบงาน เรื่องแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่
เข้าไปในสนามแม่เหล็ก

จัดทำโดย

อาจารย์ปราณี ช้างแก้ว

หมวดวิชาฟิสิกส์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

แผนการสอน Physics Cyber Lab

เรื่อง  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ที่เคลื่อนที่ไปในสนามแม่เหล็ก	      วิชา ฟิสิกส์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5							  เวลา 2 คาบ (90 นาที)

## สาระสำคัญ

ถ้าให้อนุภาคที่มีประจุ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว  เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก  จะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุ   ซึ่งขนาดของแรงจะมากสุดเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ โดยทิศของ      ตั้งฉากกับ

-  แรงที่กระทำ ต่ออนุภาคเท่ากับ

เมื่อ	q	: ประจุ (C)

v	: ขนาดของความเร็ว (m/s)

B	: ขนาดสนามแม่เหล็ก (T)

: มุมระหว่าง  กับ

- หาทิศของแรง โดยใช้กฎมือขวา

- กรณีอนุภาควิ่งตั้งฉาก กับทิศของสนาม ขนาดของแรงเท่ากับ qvB และอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นวงกลม ที่มีขนาดของแรงสู่ศูนย์กลาง เท่ากับแรงแม่เหล็ก

กรณีอนุภาคที่มีประจุวิ่ง ด้วยความเร็ว V ทำมุม ( กับสนามแม่เหล็ก ประจุจะวิ่งเป็นเกลียวในสนามแม่เหล็ก   โดยวิ่งเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่ เท่ากับ Vsine (  และระนาบในวงกลมจะเคลื่อนที่ออก ด้วย วามเร็วเท่ากับ Vcos (  และรัศมีของวงกลม เท่ากับ   และระยะระหว่างเกลียวเท่ากับ

## จุดประสงค์การเรียนรู้

## เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนสามารถ

- บอกได้ว่า  เมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  จะมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น

- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง  F  ที่กระทำต่อประจุ  q ที่มีความเร็ว  v  เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก  B  และใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าว  หาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

- หาทิศของแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุ ขณะเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กได้

- สรุปได้ว่า  ขนาดของแรงกระทำที่ค่ามากที่สุด  เมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก

## กิจกรรมการเรียนการสอน

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์

### ครูสาธิตการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของ ลำอิเล็กตรอนในหลอดคาโทด

  - นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า  ว่าน่าจะเป็นอย่างไร และขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง  โดยให้นักเรียนสังเกตจากผลการทดลอง

- นำเสนอความรู้

  - ครูอธิบายถึงแรงที่กระทำตออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก

  - ครูอธิบายทิศของแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก  โดยใช้  Simulation Program จาก Interactive Physics Program

  - ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้า  ความเร็วของประจุไฟฟ้า  ขนาดประจุไฟฟ้า  และสนามแม่เหล็ก  พร้อมยกตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณดังกล่าว  โดยใช้ สื่อ Power point

- ครูอธิบายทิศของแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก  โดยใช้  Simulation Program จากแผ่น CD Physics Cyber Lab

- สร้างองค์ความรู้

  - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

  - นักเรียนฝึกคำนวณหาปริมาณต่างๆ  ตามโจทย์ตัวอย่างที่ครูยกมา

- การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

  - นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนาม

## สื่อและอุปกรณ์

- Simulation Program เรื่อง แรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก จากแผ่น CD Physics Cyber Lab และจาก Interactive Physics Program

- Power point เรื่อง แรงที่กระทำต่อประจุที่เคลื่อนทีในสนามแม่เหล็ก

- ใบงานเรื่อง  แรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก

- คอมพิวเตอร์และ LCD projector

## การวัดผลประเมินผล

## สังเกตจากการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน

- ใบงานเรื่อง แรง ที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก

## ใบงานเรื่อง แรงที่กระทำต่ออนุภาคที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ

1.  จากรูป เป็นอนุภาคที่มีประจุ + ทั้ง 3 กรณี จงหาทิศของแรงที่กระทำกับอนุภาคเนื่องจากสนามแม่เหล็ก ให้ตอบอยู่ในรูป B, q,และ v

(	(	(

(      (	(

(	(   	(

(	(	(

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........………………………………………

2. ในบริเวณหนึ่งมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B = 1 G (1 G = 10-4 ) ในทิศ +X โปรตอน อนุภาคหนึ่งพุ่งทะลุสนามเข้าไปในทิศ +y ด้วยความเร็ว 5.0(106 m/s    (a) จงหาขนาดและทิศของแรงที่กระทำต่อโปรตอน (b)  ถ้าเปลี่ยนจากข้อ a ถ้าเปลี่ยนจากโปรตอนเป็นอิเล็กตรอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………

3.  โปรตอนอนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นฟลักซ์ เท่ากับ 2 T  ด้วยความเร็ว 2.0 (107 m/s โดยทำมุม 30 องศา กับสนาม จงคำนวณหาแรงที่กระทำต่อโปรตอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................

4.  อนุภาคโปรตอน (mp = 1.67(10-19 kg) เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 5.0(106 m/s ผ่านสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอซึ่งมีทิศพุ่งออกจากกระดาษ ขนาด เท่ากับ 30 G ปรากฏว่าโปรตอนเคลื่อนที่เป็นวงกลม จงวาดรูปบรรยายการเคลื่อนที่ และหา รัศมีการเคลื่อนที่ของโปรตอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................……………………………………………………………………………….............................................…………………………

5.  ลำรังสีแคโทดลำหนึ่ง (ลำอิเล็กตรอน;me)   ถูกเบนให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 2.0 cm ด้วยสนามแม่เหล็กขนาด 4.5 (10-3 T จงหาอัตราเร็วของอิเล็กตรอน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………….........................................................………………………………………………………………

6.อิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งถูกยิงด้วยอัตราเร็ว 5.0 (106 m/s ทำมุม 20 0 กับ แกน +X เข้าไปในสนามแม่เหล็ก อยู่ในทิศ + X ขนาด 1 T จงบรรยายการเคลื่อนที่ (หารัศมีการเคลื่อนที่และ ระยะเกลียว)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. อิเล็กตรอนที่จุด A มีความเร็ว V0 = 10 7 m/s จงหา

a) ขนาดและทิศทางของความเข้มสนามแม่เหล็กที่ทำให้อิเล็กตรอน เคลื่อนที่ จาก A ไป B ตามทาง โค้งรูปวงกลม b) เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จาก  A ไป B

.......................................................................   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8.ในการเร่งอนุภาคประจุ 3.2 (10-19 C  มวล 2.5  (10-25 kg  จากความเร็วต้นเป็นศูนย์ ผ่านสนามไฟฟ้าที่มีค่าสม่ำเสมอ 107 V/m   เป็นระยะทาง 0.1 m  แล้วเข้าสู่สนามแม่เหล็กที่มีค่าสม่ำเสมอ ปรากฏว่าอนุภาควิ่งเป็น ส่วนหนึ่งของวงกลมในสนามแม่เหล็กโดยรัศมีเท่ากับ 0.5 m  สนามแม่เหล็กมีค่าเท่าใด

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***9. อิเล็กตรอมวล m ประจุไฟฟ้า –e   ถูกเร่งผ่านความต่างศักย์  V ก่อนเข้าสู่สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ Bในแนวตั้งฉากกันดังรูป  ปรากฏว่าอิเล็กตรอนออกจากสนามแม่เหล็กทำมุม ( กับแนวเดิม จงหาว่า ความต่างศักย์ที่พอดีทำให้ ( เข้าใกล้ 90 องศา (ตอบในเทอมของตัวแปร)

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

(

(